ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В МИРНИЙ ЧАС

Рівне – 2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області

# ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник НМЦ ЦЗ та БЖД

Рівненської області

полковник служби ЦЗ

_________________С.Г.Вовчук

Методичні рекомендації

Утримання та використання захисних споруд цивільного захисту в мирний час

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

Протокол № 9  від 29.09.2016

Голова методичної комісії

___________________   Н.М.Яковець

Укладач:

Зейда О.В., методист обласного методичного кабінету  НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області.

Утримання та використання захисних споруд цивільного захисту в мирний час. Методичні рекомендації – Рівне, 2016. – 42 с.

Методичні рекомендації призначені для впорядкування отриманих знань керівниками формувань цивільного захисту по обслуговуванню захисної споуди, перевірки правильності своїх дій під час безпосереднього виконання завдань відповідно до інструкції дій в різних режимах діяльності.

Матеріали методичних рекомендацій рекомендується використовувати:

фахівцям структурних та підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Рівненській області з метою перевірки стану готовності захисних споруд цивільного захисту;

працівникам структурних підрозділів з питань НС та ЦЗН місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які організовують та контролюють діяльність у сфері цивільного захисту;

педагогічним працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області для проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту.

ЗМІСТ

| Стор. |
| --- |
| Вступ | 6 |
| 1. Загальні вимоги до захисних споруд цивільного захисту, критерії оцінки їх стану | 7 |
| 2. Створення формування (ланки) з обслуговування захисних споруд цивільного захисту, визначення його функції і завдання, норми його оснащення | 13 |
| 3. Ведення документації щодо забезпечення належного стану утримання захисних споруд цивільного захисту | 17 |
| 4. Норми оснащення захисних споруд цивільного захисту | 18 |
| 5. Порядок позначення захисних споруд цивільного захисту та встановлення покажчику напрямку руху до неї | 18 |
| 6. Порядок провітрювання захисних споруд цивільного захисту, перевірка на герметичність сховищ | 19 |
| 7. Відпрацювання Плану ремонту захисних споруд цивільного захисту, періодичність і зміст планових оглядів їх стану і основного обладнання | 23 |
| Список використаних інформаційних джерел | 27 |
| Додаток 1. Паспорт сховища (протирадіаційного укриття) | 28 |
| Додаток 2. Довідка про перевірку герметичності сховища | 31 |
| Додаток 3. Таблиця тривалості провітрювання захисних споруд | 32 |
| Додаток 4. Схема організації формування ЦЗ обслуговування захисних споруд та укриттів | 33 |
| Додаток 5. Таблиця періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд | 34 |
| Додаток 6. План ремонту захисних споруд | 36 |
| Додаток 7. Табель оснащення формування обслуговування захисних споруд та укриттів | 37 |
| Додаток 8. Перелік майна, яким належить комплектувати захисні споруди | 38 |
| Додаток 9. Періодичність і зміст планових оглядів стану захисних споруд і їх основного обладнання | 40 |
| Додаток 10. Журнал перевірки стану захисної споруди | 42 |

Вступ

У разі гіпотетичної аварії на Рівненській АЕС з викидом радіоактивних речовин загальна площа радіоактивного забруднення може скласти 1500 км, в яку можуть потрапити до 62 населених пунктів Володимирецького, Сарненського і Костопільського районів, в тому числі м. Кузнецовська. Загальна кількість населення, яке може потрапити в зону забруднення – до 100 тис. осіб. Небезпечні дози опромінювання можуть отримати до 20 тис. осіб, в тому числі до 6 тис. дітей.

У разі гіпотетичної аварії на Хмельницькій АЕС з викидом радіоактивних речовин загальна площа радіоактивного забруднення може скласти понад 1030 кмІ, в які можуть попасти до 80 населених пунктів Острозького, Здолбунівського і Гощанського районів, в тому числі м. Острог. Загальна кількість населення, яке може попасти в зону забруднення – до 65 тис. осіб.

Небезпечні дози опромінювання можуть отримати до 32 тис. осіб, в тому числі до 6,5 тис. дітей.

Хімічну небезпеку для населення області створюють хімічно небезпечні об'єкти (ХНО) та шляхи транспортування небезпечних хімічних речовин.

Для організації хімічного захисту населення і територій визначаються хімічно небезпечні адміністративно-територіальні одиниці. Зараз у області визначено 7 адміністративно-територіальних одиниць з четвертим ступенем хімічної небезпеки.

З огляду на вище зазначене особливої актуальності набуває питання збереження та модернізації фонду захисних споруд області у комплексі заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Практичне застосування набутих знань з приведення у готовність захисних споруд  цивільного захисту, чітке дотримання всіма відповідальними особами та фахівцями вимог нормативно-правових документів та методичних рекомендацій щодо порядку  їх утримання, сприяє покращенню результатів професійного росту та професійної діяльності, активізує знання, вміння за усією тематикою функціонального навчання у сфері цивільного захисту.

1. Загальні вимоги до захисних споруд цивільного захисту, критерії оцінки їх стану

  - Вимоги до захисних споруд цивільного захисту

Захисні споруди призначені для укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та надзвичайних ситуацій у мирний час та є основним видом колективного захисту населення.

Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, а також, при необхідності, від катастрофічного затоплення, небезпечних хімічних речовин (далі - НХР), радіоактивних продуктів при руйнуванні ядерних енергетичних енергоустановок, високих температур і продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Протирадіаційні укриття (далі - ПРУ) призначені для захисту осіб, що укриваються, від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості і допускають безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.

Проектування нового будівництва або реконструкція захисних споруд здійснюється за державними будівельними нормами В 2.2.5-97 „Захисні споруди цивільної оборони”, затверджені наказом Держкоммістобудування України від 08.07.97 №106 (далі - ДБН В 2.2.5-97). Об’єкти або приміщення, що пристосовуються під захисні споруди, в усіх випадках мають відповідати вимогам цих норм.

Закінчені будівництвом або реконструйовані захисні споруди приймаються в експлуатацію та утримуються у мирний час згідно з вимогами ДБН А. 3.1-9-2000 „Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання”, які затверджені наказом Держбуду України від 13.10.2000 № 229 (далі - ДБН А. 3.1-9-2000).

Статус захисної споруди, її основні технічні характеристики визначаються паспортом сховища (протирадіаційного укриття) (Додаток 1), підписаним керівником експлуатуючої організації і представником управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району).

Керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та господарювання, на балансі яких знаходяться захисні споруди, забезпечують їх належний технічний стан і готовність до укриття населення.

Для забезпечення утримання захисних споруд на суб’єктах господарювання призначаються посадові особи, обов’язком яких є облік, організація утримання та забезпечення готовності цих захисних споруд до укриття людей при виникненні надзвичайних ситуацій. Для обслуговування захисних споруд у мирний час створюються формування з обслуговування захисних споруд.

1.2. Вимоги до розміщень сховищ та протирадіаційних укриттів

Сховища слiд розмiщувати у пiдвальних та цокольних поверхах будинкiв та споруд.

Будiвництво окремо розташованих занурених та розташованих надповерхнею землi (з зануренням пiдлоги менше нiж 1,5 м вiдпланувальної вiдмiтки землi) сховищ допускається, якщо немає  можливостi зробити вбудованi сховища, або при спорудженнi об'єктiв у складних гiдрогеологiчних умовах при вiдповiдному обґрунтуванні.

Для розмiщення протирадiацiйних укриттiв необхiдно використовувати примiщення як в iснуючих, так i в будинках та спорудах промислового та цивiльного призначення, якi будуються, i  розташованi в мiсцях постiйного перебування людей.

При проектуваннi примiщень, пристосованих пiд захиснi споруди, необхiдно передбачати бiльш економiчнi об'ємно-планувальнi та конструктивнi рiшення. Габарити примiщень слiд призначати мiнiмальними, якi забезпечують дотриминня вимог щодо ефективного використання вказаних примiщень у мирний час для потреб народного господарства.

Конструкцiї повиннi прийматися з урахуванням їх економiчної доцiльностi в умовах конкретного будiвельного майданчика.

Склад примiщень захисних споруд, якi розмiщуються у захищенiй частинi будiвлi або в окремо розташованiй заглибленiй спорудi, повинен бути визначений з урахуванням експлуатацiї їх у мирний час, при цьому площа вказаних примiщень не повинна перевищувати площi, яка необхiдна для захисних споруд.

Захиснi споруди, розмiщенi на АЕС, пiдприємствах, що зв'язанi з виробництвом або використанням небезпечних хімічних речовин, та пожежовибухонебезпечних об'єктах повиннi утримуватись у постiйнiй готовностi до прийому персоналу, який буде переховуватись.

Захиснi споруди, розмiщенi у пiдвальних та цокольних поверхах, а також в окремо розташованих спорудах, слiд використовувати у мирний час пiд:

- примiщення аварiйних служб;

- виробничi примiщення, вiднесенi щодо вибухопожежної небезпеки до категорiї Г та Д, у яких здійснюються технологiчнi процеси, що не супроводжуються видiленням шкідливих речовин, пари та газу, небезпечних для людей, і не потребують природного освiтлення;

- допомiжнi (пiдсобнi) примiщення лiкувальних закладiв.

Можливiсть використання у мирний час захисних споруд за iншим призначенням допускається з узгодженням з мiсцевими органами влади, МОЗ, МВС, ДСНС.

Складськi примiщення, якi пристосовуються пiд захиснi споруди, повиннi обладнуватися транспортними засобами для завантаження, складування та вивантаження матерiалiв.

Переведення примiщень, якi використовуються у мирний час, на режим захисної споруди необхiдно передбачати у мiнiмально стислi термiни.

Мiсткiсть захисних споруд визначається сумою мiсць для сидiння (на першому ярусi) та лежання (на другому i третьому ярусах) i приймається, як правило, для сховищ не менше нiж 150 осіб.

Проектування сховищ меншої мiсткостi допускається у виключних випадках за умови вiдповiдного обґрунтування.

Мiсткiсть протирадiацiйних укриттiв слiд передбачати:

- 5 чол. i бiльше в залежностi вiд площi примiщень укриттiв, обладнаних в iснуючих будинках або спорудах;

- 50 чол. та бiльше у будинках та спорудах з укриттями, якi заново будуються.

Завдання на проектування захисних споруд є складовою частиною завдання на проектування нових i реконструкцiю дiючих пiдприємств, будинкiв та споруд.

У завданнi на проектування захисних споруд необхiдно вказувати клас (групу) захисних споруд, коефiцiєнт захисту, кiлькiсть чоловiкiв та жiнок, якi переховуються, режими вентиляцiї призначення примiщень у мирних час, технiко-економiчнi показники проекту.

Робочi проекти (проекти, робоча документацiя) захисних споруд входять до складу робочих проектів (проектiв, робочої документацiї) будинку, споруди i оформляються як самостiйний роздiл) (частина, том, альбом). Кошторисну вартiсть вбудованих у будiвлi i споруди захисних споруд слiд визначати за окремими кошторисами.

Розмiщення сховищ.

Сховище слiд розмiщувати згiдно з ДБН 360-92 „Мiстобудування. Планування та забудова мiських та сiльських поселень” у мiсцях найбiльшого зосередження персоналу, який переховується.

Сховища по можливостi слiд розмiщувати:

- вбудованi - пiд будинками малої поверховостi з тих, що будуються на цьому майданчику;

- окремо розташованi - на вiдстанi вiд будинкiв i споруд, яка дорiвнює їх висотi.

У маловологих (з природною вологiстю) грунтах низ покриття слiд розташовувати не вище рiвня планувальної вiдмiтки землi.

При наявностi грунтових вод допускається розмiщувати низ покриття вище планувальної вiдмiтки землi з обвалуванням виступаючих стiн та покриття землею. При цьому заглиблення сховищ (рiвень пiдлоги) слiд передбачати не менше нiж 1,5 м вiд планувальної вiдмiтки землi.

Прокладання транзитних лiнiй водопроводу, каналiзацiї, опалення, електропостачання, а також трубопроводiв стиснутого повiтря, газопроводiв та трубопроводiв з гарячою водою крiзь примiщення сховищ не допускається.

У вбудованих сховищах прокладання вказаних мереж iнженерних комунiкацiй, що пов'язанi з системами будинкiв (споруд), в яких вбудованi сховища, допускається за умови встановлення вимикаючих та iнших пристроїв, якi виключають можливiсть порушення захисних властивостей сховищ.

При проектуваннi вбудованих сховищ слiд передбачати пiдсипку землi по покриттю шаром до 1 м.

Мережi водопостачання, опалення i каналiзацiї будинку, якi проходять над покриттям вбудованого сховища, повиннi прокладатися у спецiальних колекторах (бетонних або залiзобетонних каналах), доступних для огляду та виконання ремонтних робiт при експлуатацiї цих мереж у мирний час. Колектори повиннi мати уклон 2-3% в бiк стоку.

Пiдсипку землi по покриттю допускається не робити, якщо воно забезпечує потрiбний захист вiд проникаючої радiацiї та вiд високих температур при пожежах.

Для окремо розташованих сховищ слiд передбачати зверху покриття пiдсипку землi шаром не менше 1,5 м i не бiльше 1 м iз вiдношенням висоти укосу до його закладення не бiльше 1 : 2 та виносу бровки укосу не менше нiж на 1 м, а для пiдвищених сховищ - на 3 м.

Сховища повиннi бути захищенi вiд можливого затоплення дощовими водами, а також iншими рідинами при руйнуваннi ємкостей, розташованих на поверхнi землi або на вищих поверхах будинкiв та споруд.

Сховища допускається розташовувати на вiдстанi не менше нiж 5 м (у свiтлi) вiд мереж водопостачання, теплопостачання та напiрної каналiзацiї дiаметром до 200 мм. При дiаметрi бiльше 200 мм вiдстань вiд сховища до мереж водопостачання, теплопостачання та на пiрних каналiзацiйних магiстралей повинна бути не менше 15 м.

На пiдприємствах, зв'язаних з виробництвом або використанням НХР, сховища повиннi розташовуватися не на пiдвищених територiях.

Забороняється розташовувати укриття:

- пiд виробничими та складськими примiщеннями, в яких розташованi резервуари з хiмiчно шкiдливими рiдинами, печi з розтопленими металами або iншi речовини, небезпечнi для персоналу, який переховується;

- у примiщеннях, в яких є магiстральнi транзитнi газо-, тепло- та водопроводи, якщо немає можливостi двосторонього їх вiдключення, а також вводи електричної енергiї високої напруги;

- на схилах, якi пiддаються зсувам або iншим геологiчним процесам, а також на територiях з виробками;

- ближче 30 м вiд сховищ або складiв з горючими матерiалами; при цьому повиннi передбачатись заходи щодо захисту сховища та пiдходiв до нього вiд затоплення горючою рiдиною.

Розмiщення протирадiацiйних укриттiв.

ПРУ необхiдно розташовувати вiдповiдно до ДБН 360-92 „Мiстобудування. Планування та забудова мiських та сiльських поселень”

До примiщень, якi можуть бути пристосованi пiд протирадiацiйнi укриття, пред'являються такi вимоги:

- зовнiшнi огороджувальнi конструкцiї будинкiв або споруд повиннi забезпечувати необхiдну кратнiсть послаблення гама-випромiнювання;

- прорiзи та отвори повиннi бути пiдготовленi для закладки в разi переводу примiщення на режим укриття;

- примiщення повиннi розташовуватись близько вiд мiсць перебування бiльшостi населення, яке має переховуватись;

- близько дiлянок не повинно бути великих резервуарiв iз НХР, водопровiдних та каналiзацiйних магiстралей, руйнування яких може загрожувати персоналу, який переховується, отруєнням або затопленням;

- у примiщеннях, розташованих безпосередньо над укриттям, не повинно бути важких предметiв i обладнання.

Рiвень пiдлоги ПРУ повинен бути вище найвищого рiвня грунтових вод не менше нiж на 0,2 м.

ПРУ допускається розташовувати у пiдвальних примiщеннях будинкiв та споруд, якi ранiше побудованi i пiдлога яких розташована нижче рiвня грунтових вод, при наявностi надiйної гiдроiзоляцiї.

Проектування ПРУ у пiдвальних примiщеннях будинкiв, якi будуються заново, при наявностi грунтових вод вище рiвня пiдлоги допускається у виключних випадках, коли немає iнших прийнятних рiшень та за умови влаштування надiйної гiдроiзоляцiї.

Прокладання транзитних трубопроводiв опалення, водопроводу та каналiзацiї крiзь приміщення ПРУ допускається за умови розмiщення їх у пiдлозi або у коридорах, вiддалених вiд примiщення ПРУ стiнами з границею вогнестiйкостi 0,75 год.

Для розмiщення ПРУ рекомендується використовувати:

- пiдвищенi будинки та споруди, розташованi усерединi забудови, а також прилеглi до кам'яних огорож (багатоповерховi житловi будинки, споруди зi стiнами завтовшки 2-2,5 цеглини);

- примiщення з заглибленими будинками та спорудами незалежно вiд їх розташування ( цокольнi поверхи кам'яних будинкiв, пiдвали, льохи, споруди пiдземного простору мiст);

- окремо розташованi будинки та споруди, найбiльш вдало захищенi складками мiсцевостi від дiї iонiзуючого випромiнювання.

Надземнi примiщення з площею прорiзiв 50% пристосовувати пiд ПРУ не рекомендується.

1.3. Критерії оцінки стану захисних споруд цивільного захисту

Захисні споруди при перевірці утримання і експлуатації залежності від стану їх огороджуючи конструкцій, захисних пристроїв і обладнання що знаходиться в середині ЗС, оцінюється які ГОТОВІ, НЕ ГОТОВІ, або ОБМЕЖЕНО ГОТОВІ до прийняття людей.

- Захисні споруди оцінюються як ГОТОВІ, якщо їх огороджуючи конструкції і захисні пристрої відповідають вимогам ВНІП П-II-77, 2.01.57-90, 3.01.09-84, забезпечують захист від розрахункових вражаючих факторів, мають справні системи життєзабезпечення та обслуговується навченими формуваннями сховищ і укриттів.

- Сховище і укриття являється НЕ ГОТОВИМ, якщо воно не відповідає тільки одній з перерахованих в пункті 1 вимозі.

- В ОБМЕЖЕНІЙ готовності знаходяться ті захисні споруди, які мають недоліки, що не впливають на захисні властивості сховищ і укриттів. Ці недоліки також не повинні знижувати нормативні показники по продуктивності систем життєзабезпечення, герметичності споруди та захисту від отруйних і радіоактивних речовин.

Основні недоліки

в утриманні захисних споруд, які знижують їх готовність

| НЕ ГОТОВЕ | ОБМЕЖЕНО ГОТОВЕ |
| --- | --- |
| Рівномірність огороджуючих конструкцій і захисних пристроїв |
| Наявність в огороджуючих при конструкціях не загерметизованих отворів, через які можливе сполучення з навколишнім середовищем внутрішніх приміщень. Пошкодженні основні будівельні конструкції, споруди, що знижує їх несучі властивості. Неправильно встановлені захисні герметичні двері, ставні з урахуванням їх відкривання і захисних властивостей, нещільне їх прилягання до коробок, несправні механізми закривання. Відсутність або несправність проти вибухових пристроїв і розширювальних камер на повітря заборах і повітря викидах; Несправні або відсутні гермоклапани зі сторони «чистих» приміщень. Відсутність відключаючих засовок на мережах водопроводу, каналізації, тепло забезпечення, і інших герметиків в місцях проходу кабелю і трубопроводів. На відповідність ВНІП П-II-77 конструкцій оголовків систем вентиляції і аварійних виходів. Затоплення ґрунтовими або стічними водами. | Іржа на захисних і герметичних воротах, дверях, ставнях не змащені механізмом закривання. Не регульовані, не змащені захисні секції. Підтоплення окремих приміщень (тамбурів, камер повітря забору, аварійних виходів і т.д.). Порушена обваловка споруди. Загромадження, захламлені входи, аварійні виходи, повітроприймальні оголовки і т. д. Відсутні розгружуючи підставки під воротами і дверми. Відсутність тамбур-шлюзів в сховищі місткістю більше 300 чоловік; Не систематичне проведення щорічних оглядів, комплексних перевірок і регламентних робіт, про що свідчать відсутність записів у журналі перевірки. |
| Система життєзабезпечення |
| Несправні або відсутні: вентилятори, електродвигуни до них; редукторів ручних вентиляторів; ДЕС або обладнання для їх запуску; фекальні насоси, ємкостей фекальних резервуарів; електропостачання освітлювальне і силове; ємкостей для води і системи її розбору; топлива і масла для ДЕС. | Відсутність кранів, унітазів, раковин і т. д.; Нерегулярна промивка баків для води, відсутність на них водомірних стекол; Несправність частин електро-освітлювальних приладів; Відсутність експлуатаційно – технічних документів; Відсутність телефону і радіо-трансляційних приймачів. |
| Захист від радіоактивних, хімічних та бактеріологічних речовин |
| Відсутність ущільнюючої резини на захисних пристроях; Несправні проти пильні фільтри, фільтри поглиначі типу ФП, регенеративні патрони РП, установки РУ – 150, неможливість демонтажу і заміни цього обладнання. Відсутність заповнених балонів кисню (при трьох режимах вентиляції). Відсутність трубки для виміру підпору повітря при перевірці споруди на герметичність. | Наявність тріщин на ущільнюючій гумі її пофарбування. Іржа і забруднення проти пильних фільтрів, відсутність пропитки фільтрів промисловим маслом. Іржа, забруднення, вологість фільтрів ФП, відсутність систематичної перевірки їх придатності. На лінії герметизації гермоклапанів відсутність люків, вставок для перевірки їх працездатності. Відсутність приладів для виміру підпору і параметрів повітряного середовища. |
| Формування ЦЗ по обслуговуванню захисних споруд |
| Формування непризначені наказом. | Формування призначені наказом слабо навчанні. |

2. Створення формування (ланки) з обслуговування захисних споруд цивільного захисту, визначення його функції і завдання, норми його оснащення

На виконання пункту 6 Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787, та з метою визначення організаційної структури формувань цивільного захисту, порядку їх оснащення технікою і майном, наказом МВС України № 113 від 31.01.2015 затверджено Примірне положення про формування цивільного захисту.

Згідно Положення до основних завдань формувань віднесено обслуговування захисних споруд цивільного захисту. Відповідно до покладених завдань однією з основних функцій формувань є здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів життєзабезпечення населення.

Організаційна структура територіальних та об'єктових формувань визначається органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які утворили ці формування, з урахуванням примірного розрахунку створення територіальних та об'єктових формувань цивільного захисту та рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного захисту.

Відповідно до рекомендацій, на суб’єктах господарювання, що обладнані захисними спорудами повинні створюватися об’єктові формування в залежності від місткості захисних споруд.

Схеми організації формувань з обслуговування захисних споруд наведені у Додатку 4.

Ланка з обслуговування захисних споруд місткістю до 150 осіб – в кількості 10 осіб.

До складу ланки входять:

- командир;

- розвідник-хімік;

- розвідник-дозиметрист;

- електрик;

- слюсар з обслуговування та ремонту систем вентиляції;

- слюсар-сантехнік;

- комірник;

- контролер;

- два сандружинники.

Група з обслуговування захисних споруд місткістю від 150 до 600 осіб – в кількості 20 осіб.

До складу групи входять:

- командир;

- заступник командира групи з експлуатації обладнання.

До складу групи входять ланки:

- зв'язку та розвідки - 3 особи (командир, розвідник-хімік, телефоніст);

- із заповнення та розміщення осіб, які укриваються, - 3 особи (командир, 2 контролери);

- електропостачання, обслуговування фільтровентиляційного обладнання, водопостачання та каналізації - 5 осіб (командир, електрик, 2 слюсарі з обслуговування та ремонту систем вентиляції, слюсар-сантехнік);

- організації харчування - 3 особи (командир, комірник-фасувальник, роздавальник); медичного обслуговування - 4 особи (командир-лікар, фельдшер, 2 сандружинники).

Група з обслуговування захисних споруд місткістю понад 600 осіб - в кількості 35 осіб:

До складу групи входять:

- командир;

- два заступники командира групи.

До складу групи входять ланки:

-  зв'язку та розвідки - 4 особи (командир, розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист, телефоніст);

-  із заповнення та розміщення осіб, які укриваються, - 5 осіб (командир, 4 контролери);

-  обслуговування фільтровентиляційного обладнання - 5 осіб (командир, 4 слюсарі з обслуговування та ремонту систем вентиляції);

-  електропостачання - 5 осіб (командир, 2 електрики, 2 електрики-мотористи);

-  водопостачання та каналізації - 4 особи (командир, 3 слюсарі-сантехніки);

-  організації харчування - 4 особи (командир, комірник-фасувальник, 2 роздавальники);

-  медичного обслуговування -  5 осіб (командир-лікар, фельдшер, 3  сандружинники).

Командир ланки обслуговування захисних споруд (далі - ЛОЗС) призначається з числа інженерно-технічного складу суб’єкта господарювання. Він підпорядковується керівнику підрозділу, за яким закріплено захисні споруди, або керівнику служби захисних споруд та укриттів суб'єкта господарювання, посадовій особі з питань ЦЗ або керівнику суб'єкта господарювання.

Командир ЛОЗС керує підпорядкованим складом ланки і навчає їх виконанню покладених на них завдань, спрямовуючи особисту увагу на дії ланки за сигналами та командами Ц3.

Обов'язки командирів і працівників формувань по обслуговуванню захисних споруд.

Командир формування по обслуговуванню ЗС несе особисту відповідальність за організацію заповнення ЗС, правильну її експлуатацію при розташуванні в ній людей, а також за організацію виводу (евакуацію) тих. хто укривались в безпечні місця. В своїх діях він повинен керуватись вимогами інструкцій по експлуатації захисних споруд в мирний і військовий час. Він зобов'язаний:

а) в режимі  повсякденної діяльності:

- вести документацію ЗС;

- знати план укриття і місця розташування найближчих ЗС;

- знати правила експлуатації ЗС та всього встановленого в ньому обладнання;

- знати порядок постачання чистого повітря і вентиляції;

- знати розташування і призначення основних комунікацій, які проходять поблизу укриття, місця вводу в споруду водопроводу, каналізації, опалення і енергопостачання, знати місця і вміти вимикати пристрої на цих мережах;

- завчасно навчати працівники формування чіткому виконанню своїх функціональних обов'язків;

- забезпечити готовність ЗС для прийому людей до встановленого строку.

б) з отриманням розпорядження на укриття людей у захисній споруді:

- розставити працівники по місцях обслуговування;

- організувати приймання людей і розміщення їх в укритті;

- по команді керівника ЦЗ, чи після повного заповнення споруди закрити двері. Якщо частина людей не встигне зайняти ЗС до початку випадання радіоактивних опадів, то перед входом в укриття вони проводять часткову дезактивацію одягу та взуття, а при вході в ЗС знімають з себе верхній одяг і лишають його в тамбурі чи в приміщенні для зберігання забрудненого одягу;

- організувати спостереження за температурою і вологістю повітря, а також контроль за радіаційною обстановкою всередині і ззовні ЗС;

- роз'яснювати людям правила внутрішнього розпорядку і поведінки в ЗС, а також слідкувати за їх виконанням;

- організовувати харчування і медичне обслуговування людей, інформувати їх про обстановку поза укриттям, а також про отримані сигнали ЦЗ;

- в випадку виникнення аварії чи пошкодження ЗС вживати заходи для їх усунення;

- за сигналом ЦЗ "Радіаційна небезпека!" - ввести режим радіаційного захисту;

- за сигналом "Хімічна тривога!" - віддати команду: "Надіти протигази", організувати контроль хімічної обстановки всередині і ззовні укриття;

- за сигналом "Відбій!" - встановити черговість і порядок виходу із ЗС;

- після виходу людей організувати прибирання, провітрювання, а при необхідності - дезактивацію і дегазацію приміщення;

- підготовити укриття до повторного прийняття людей (поповнити запаси медикаментів, води, продуктів харчування);

г) з отриманням повідомлення про пошкодження ЗС:

- зробити огляд конструкцій споруди, виявити пошкодження і вжити заходи щодо їх усунення;

- оглянути систему вентиляції, електро- і водопостачання, каналізації;

- доповісти старшому керівнику про стан споруди;

- перевести людей в сусідню ЗС, при її наявності;

- організувати надання домедичної допомоги потерпілим;

- уточнити порядок проведення евакуації;

- роз'яснити людям заходи перестороги в зоні ураження і порядок руху до місця розташування;

- керувати рухом колони при евакуації.

Обов'язки працівників ланки розподіляються так:

Контролер - позначає маршрути руху в ЗС, організовує зустріч, прийняття і розміщення людей, слідкує за порядком в ЗС, забезпечує вхід в ЗС і вихід з неї.

Електрик - обслуговує електромережу і електрообладнання, забезпечує справність аварійного освітлення.

Слюсар з вентиляції - забезпечує справність систем водопостачання і каналізації, організовує роздачу питної води, слідкує за порядком в санітарних вузлах, організовує збір відходів, забезпечує зв'язок з керівництвом ЦЗ суб'єкта господарювання, утримує в справності засоби зв'язку і оповіщення.

Розвідники (хімік, дозиметрист) - ведуть контроль за забрудненням повітря радіоактивними і отруйними речовинами всередині ЗС, здійснюють радіаційну і хімічну розвідку поза ЗС, здійснюють дозиметричний контроль людей та приміщень, де перебувають люди.

Сандружинники - комплектують аптечки першої домедичної допомоги, здійснюють постійне спостереження за станом здоров'я людей, надають домедичну допомогу потерпілим, контролюють санітарний стан приміщень, здійснюють санітарний нагляд за збереженням і роздачею продуктів харчування, води, визначають загальний стан здоров'я людей та можливі строки перебування їх в укритті, супроводжують хворих при евакуації їх з укриття.

Формування з обслуговування захисних споруд забезпечуються засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв’язку, медичним майном та інструментом відповідно до норм оснащення формувань з обслуговування захисних споруд (Додаток 7).

3. Ведення документації щодо забезпечення належного стану утримання захисних споруд цивільного захисту

Перелік документів, що повинні бути в захисній споруді

- Паспорт.

- Інструкція по експлуатації.

- Журнал перевірки стану захисної споруди.

- План захисної споруди.

- Перелік обладнання, інструменту і майна.

- Експлуатаційна схема подачі повітря.

- Експлуатаційна схема електропостачання.

- Експлуатаційна схема водопостачання і каналізації.

- Інструкція по обслуговуванню дизельного пристрою.

- Інструкція по обслуговуванню фільтровентиляційного обладнання.

- Інструкція по експлуатації засобів індивідуального захисту.

- Сигнали оповіщення ЦЗ.

- Список номерів телефонів відповідальних осіб з ЦЗ.

- Журнал реєстрації показників мікроклімату і газового складу повітря у ЗС.

- Схема евакуації із захисної споруди.

- Журнал обліку звертань за медичною допомогою.

4. Норми оснащення захисних споруд цивільного захисту

Захисна споруда комплектується необхідним майном на розрахункову кількість осіб, що укриваються, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди (Додаток 8).

При наявності у формуванні з обслуговування захисної споруди фельдшера — комплектується додатково набір фельдшерський, лікаря — набір лікарський.

Колективні аптечки і набори комплектуються медичними пунктами, медсанчастинами, амбулаторіями або поліклініками підприємств, або їх слід придбати в аптечній мережі.

5. Порядок позначення захисних споруд цивільного захисту та встановлення покажчику напрямку руху до неї

Біля вхідних дверей вивішується табличка розміром 60 х 50 см із зазначенням місць зберігання ключів, відповідальної особи, її адреси і телефону, а також номера споруди.

Зразок

ТАБЛИЧКА

позначення захисної споруди та покажчик маршруту до неї

##### Рис. 1 Табличка позначення                    Рис. 2 Покажчик маршруту руху

захисної споруди                                 до захисної споруди

На табличках і покажчиках фон білий, шрифт  чорний, розміри у сантиметрах.

6. Порядок провітрювання захисних споруд цивільного захисту, перевірка на герметичність сховищ

6.1. Перевірка справності  обладнання  систем   повітропостачання, контроль за його роботою

Довговічність конструкцій і внутрішнього обладнання, експлуатаційний стан сховища залежать значною мірою від температурно-вологісного режиму у приміщеннях захисної споруди. Основними причинами підвищення вологості і появи вогкості є:

неправильне провітрювання або вентилювання, що призводить до конденсації водяної пари у приміщеннях;

попадання у приміщення ґрунтових або поверхневих вод внаслідок недостатньої гідроізоляції, її ушкодження або незадовільного стану дренажу, вимощення, які забезпечують відведення атмосферних опадів від споруди;

несправність трубопроводів, арматури і приладів на мережах водопроводу, опалення, гарячого водопостачання, каналізації, а також аварії на цих мережах як усередині будинків, так і на зовнішніх мережах.

У практиці експлуатації захисних споруд не слід допускати такого температурно-вологісного режиму, при якому можливе утворення конденсату.

Це досягається регулярним і правильним провітрюванням шляхом відкривання дверей. Для короткочасного провітрювання можна використовувати вентилятори з включенням їх у режимі чистої вентиляції.

При провітрюванні необхідно ураховувати стан зовнішнього повітря залежно від пори року і характеру погоди; не можна провітрювати приміщення вологим повітрям, тобто під час дощу чи відразу після нього, а також у сиру погоду. Рекомендована тривалість провітрювання наведена у таблиці тривалості провітрювання захисних споруд, яка приведена у Додатку 3.

Для визначення можливості провітрювання на підлогу захисної споруди ставлять скляну пляшку з водою, а потім через 30-40 хвилин виносять її на вулицю. Якщо пляшка з водою покриється росою, приміщення провітрювати не можна – на стінах і металевих частинах буде осідати волога. Нормальною у сховищі вважається вологість не вище ніж 65-70%.

Для визначення відносної вологості повітря, як правило, користуються психрометром, що складається з двох термометрів, сухого і мокрого. Ртутна кулька мокрого термометра обгорнута батистом, марлею або іншою тканиною, що безупинно змочується водою. У невелику посудину занурений вільний кінець тканини, при цьому ртутна кулька не торкається води.

Чим менше вологість повітря, тим інтенсивніше випаровується вода з поверхні тканини, якою обгорнута кулька, тим більше знижується температура вологого термометра. Таким чином, за різницею показників сухого і мокрого термометрів можна зробити висновок про ступінь вологості повітря. Для цього необхідно зняти показники сухого і мокрого приладів, а потім за психрометричною таблицею визначити вологість повітря.

При виявленні вологого повітря у приміщеннях вище допустимої норми необхідно терміново з’ясувати причини появи підвищеної вологості і вжити заходи до їх усунення.

Температура у приміщеннях сховища у зимовий і літній періоди повинна підтримуватися відповідно до вимог з експлуатації споруди у мирний час. У сховищах, що не використовуються, вона повинна бути узимку не нижче ніж 10 град. С.

У захисній споруді температуру повітря вимірюють ртутним термометром з ціною поділки 0,2 град. С. Прилад закріплюють на дерев’яній дошці так, щоб повітря вільно обтікало кінець термометра. Щоб уникнути помилок при вимірі термометр вішають на стіну або колону на висоті 1,5 м від підлоги на віддалі від нагрівальних приладів і обладнання, що випромінює тепло.

Постійний контроль за параметрами повітряного середовища:

температурою, вологістю, вмістом у повітрі двоокису вуглецю (СО2), окису вуглецю (СО) і кисню (О2) здійснюється під час укриття населення ланкою з обслуговування фільтровентиляційного обладнання захисної споруди.

Для виявлення радіоактивного забруднення у районі розміщення і усередині захисної споруди використовуються дозиметричні прилади типу ДП-5В, МКС-У. Ступінь радіоактивного опромінення людей вимірюють індивідуальними дозиметрами типу ІД-1, ДКС-02К.

Для визначення забруднення повітря БОР та НХР на поверхні землі у районі сховища можуть бути застосовані військові прилади хімічної розвідки.

Процентний вміст у повітрі вуглекислого газу визначають газоаналізаторами типу ГМУ-2, РАС II, РАС III.

Місця виміру параметрів повітря вибирають з урахуванням особливостей планування захисних споруд. Виміри у приміщеннях площею більш ніж 300 кв.м проводять у центрі і чотирьох точках, максимально віддалених від центра. У захисних спорудах, розташованих у гірничих виробках, виміри необхідно проводити через кожні 100 м.

Особливу увагу необхідно звертати на правильне зберігання приладів: вони повинні бути упаковані та знаходитися у сухих місцях, віддалених від опалювальних або інших нагрівальних пристроїв.

При тривалому зберіганні приладів слід періодично перевіряти їх роботу, ремонт та обслуговування проводити у відповідності з вимогами інструкцій щодо їх експлуатації. Після ремонту, при тривалій експлуатації або зберіганні точність показників приладів з часом зменшується. Виявляють похибки вимірів при перевірці градуювання приладів у спеціалізованих лабораторіях.

6.2. Перевірка захисної споруди на герметичність

Герметичність захисної споруди характеризується наявністю підпору повітря у її приміщеннях. Контроль за підпором повітря у сховищі необхідно здійснювати за допомогою тягонапороміру, з'єднаного з атмосферою водогазопровідною оцинкованою  трубою діаметром 15 мм із запірним пристроєм  (газовим  краном). Вивід труби від підпороміру в атмосферу має бути  у зоні, де відсутній вплив потоків повітря при роботі системи вентиляції сховища.

Для виміру підпору повітря застосовують також манометри та інші прилади.

Підпороміри, як правило, установлюють на стіні або на приладовому щиті у приміщенні фільтровентиляційної камери у горизонтальному положенні за рівнем. Штуцер підпороміру гумовим шлангом приєднується до трубки з газовим краном, що виведена за зону герметизації.

Тягонапоромір  ТНЖ - промисловість випускає у закритому металевому корпусі. На передній стінці корпуса є два засклених отвори: один круглий - для рівня, другий продовгуватий - для рухливої шкали. Усередині приладу, крім рівня, змонтована похила трубка з невеликим скляним резервуаром, у яку перед вимірами заливають воду або спирт. Кінці трубки приєднані до штуцерів з накидними гайками.

Тягонапороміри ТДМ – диференціального типу, мембранні. Принцип роботи цього приладу  заснований  на  тому,  що різниця  тиску врівноважується силою пружної деформації мембранної коробки. Різниця тисків викликає переміщення мембрани, яка системою важелів приєднана до стрілки приладу. У тягонапоромірі є пристрій (коректор нуля), що дозволяє установити стрілку у нульове положення. При вимірюванні необхідно приєднати штуцер зі знаком плюс гумовим шлангом з вивідною трубкою.

Манометр похилий - складається з похилої скляної трубки, закріпленої скобами на дерев'яній колодці. Нижній кінець трубки з'єднаний зі скляним резервуаром. Уздовж трубки закріплена рухлива шкала. Горизонтальність положення приладу фіксується рівнем. Шкали трубки мають градуювання, розраховане для заливання у похилі трубки спирту-ректифікату. Якщо заливають воду, при вимірах необхідно вносити поправку на питому вагу спирту (помножити показник приладу на 1,25).

Відлік роблять тільки по верхній трубці; положення рідини у нижній трубці у розрахунок не приймається. Щоб уникнути похибки у розрахунках, викликаної силою зчеплення води зі склом, потрібно, затиснувши  гумову трубку пальцями, привести стовп рідини у рух і робити відлік після того, як стовп рідини установиться. При великому підпорі прилад може  бути застосований як вертикальний  манометр, у цьому випадку його підвішують у вертикальне положення.

Порядок проведення вимірів підпору повітря у режимі вентиляції:

- перед включенням системи повітропостачання відрахувати початковий рівень рідини у підпоромірі;

- запустити систему повітропостачання;

- через деякий час після включення системи визначити рівень  підйому рідини у трубці;

- визначити різницю між першим і другим показниками приладу, що відповідає різниці атмосферного тиску і тиску повітря у сховищі і установлює підпір (при режимі чистої вентиляції підпір не нормується, але приплив  повітря повинен перевищувати витяжку).

Порядок проведення вимірів підпору повітря у режимі фільтровентиляції:

- клапани надмірного тиску розстопорити;

- включити систему повітропостачання у режимі фільтровентиляції, а також витяжну вентиляцію;

- визначити підпір повітря, який повинен бути не менше ніж 50 Па.

Якщо підпір у сховищах менше ніж 50 Па, необхідно знайти і усунути місця витоку повітря. Знайти їх можна за відхиленням полум'я  свічки. Місця витоку  легше виявити при  максимальній витраті повітря  систем  повітропостачання, коли вона працює у режимі чистої вентиляції.

Найбільш характерні витоки через нещільності між дверною коробкою захисно-герметичних і герметичних дверей (ставень) і стіною, а також у місцях вводу інженерних мереж. Якість зачеканення і щільність прилягання дверної коробки до стіни перевіряють простукуванням металевим предметом у місцях нещільного прилягання звук при простукуванні більш глухий.

Герметичність перевіряють під час періодичних оглядів сховища (не рідше одного разу на квартал), а також негайно після заповнення його людьми за сигналом „Повітряна тривога” та оформляють довідкою про перевірку герметичності сховища (Додаток 2).

Сховища великої місткості мають складну систему повітропостачання з розгалуженою мережею повітроводів, великою кількістю перемикаючих пристроїв, потужними агрегатами. При підготовці випробувань такого сховища на герметичність необхідно вивчити за проектом будову і схему роботи системи повітропостачання, розробити програму проведення випробувань, відповідно до неї укомплектувати робочу бригаду (робочі групи); провести з членами бригади інструктаж про порядок роботи і розподілити функціональні обов’язки, ознайомити членів бригади (груп) з робочими місцями у сховищі та установити порядок проведення вимірів.

У програмі випробувань сховища на герметичність вказують порядок і обсяги робіт, відповідальних виконавців, терміни проведення випробувань. Усі роботи можна розділити на підготовчі, випробування на герметичність і роботи з аналізу й узагальнення результатів.

7. Відпрацювання Плану ремонту захисних споруд цивільного захисту, періодичність і зміст планових оглядів їх стану і основного обладнання

7.1. Організація обслуговування та ремонту захисних споруд

Підприємства, організації та установи, що утримують захисні споруди, незалежно від форм власності та господарювання призначають відповідальних осіб, в обов’язки яких входить здійснення систематичного контролю за правильним утриманням приміщень, збереженням захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання захисних споруд.

Підтримка належного технічного стану приміщень захисних споруд і їх ремонт проводиться відповідно до діючих положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх призначення у мирний час.

Для ремонту будівельних конструкцій і спеціального обладнання захисних споруд передбачені два види ремонту — поточний і капітальний.

До поточного ремонту належать роботи зі систематичного і своєчасного захисту конструкцій від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів і усунення дрібних пошкоджень і поломок. При поточному ремонті захисна споруда може використовуватись за прямим призначенням.

До капітального ремонту належать роботи, у процесі яких проводиться заміна та підсилення зношених конструкцій споруди. Для проведення капітального ремонту обов’язкове розроблення в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Щорічні і перспективні плани ремонту захисних споруд затверджуються керівниками підприємств, установ та організацій, на балансі яких перебувають споруди. Для зручності складання плану ремонту використовується таблиця періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд, форма якої наведена у Додатку 5.

Форма викреслюється на щільному папері і заповнюється олівцем або вводиться у комп’ютер. До неї вносяться всі наявні захисні споруди. Обчислення терміну ремонту починається від терміну введення захисної споруди або від останнього капітального ремонту. Спочатку заповнюються графи капітального ремонту, а потім поточного. У рік проведення капітального ремонту поточний ремонт (при збігу термінів) не планується, термін поточного ремонту переноситься на відповідну кількість років. Після заповнення або коригування форми складається план ремонту захисних споруд з включенням до нього тих сховищ, обладнання та конструкції яких підлягають ремонту в наступному році. При необхідності до плану включаються й інші роботи (побілка, фарбування тощо). Після виконання ремонту та відміток про виконання в плані ремонту до форми вносяться відповідні зміни (проставляються нові терміни). Зміни вносяться і при перенесенні (з об’єктивних причин) термінів ремонту. У цій таблиці також відзначаються дати комплексних перевірок та планових оглядів.

Зразок оформлення плану ремонту захисних споруд наведений у   Додатку 6.

Затверджений і зареєстрований план ремонту є підставою для подання заявок на виконання робіт та виділення матеріальних ресурсів.

Фарбування приміщень і конструктивних елементів захисної споруди повинне проводитись з періодичністю:

при клеєвому фарбуванні — не більше 3-х років;

при масляному фарбуванні — не більше 5-ти років;

при вапняному фарбуванні — не більше 3-х років.

Фарбування приміщень загального користування виконується 1 раз на рік.

Фарбування приміщень, які потрапили під дію вологи та агресивного середовища, — не менше 2-х разів на рік.

Періодичність проведення технічного обслуговування та ремонту спеціального обладнання захисних споруд наведена у таблиці 2.

Зміст технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів:

Технічне обслуговування № 1:

- зовнішній догляд за обладнанням;

- перевірка стану кріпильних з’єднань, наявності та стану мастила, справності контрольно-вимірювальних приладів.

Технічне обслуговування № 2:

- виконання робіт, які входять у технічне обслуговування № 1;

- випробовування спеціального обладнання у роботі.

Технічне обслуговування № 3:

- виконання робіт, які входять у технічне обслуговування № 1, 2;

- поповнення або заміна мастила, заміна набивки у сальниках.

Поточний ремонт:

- виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 3;

- розбирання деяких вузлів для заміни швидкозношуючих деталей, стан яких не забезпечує роботу обладнання до чергового ремонту;

- поновлення посадок, регулювання люфту та зазорів зношених деталей;

- притирання пробок клапанів, кранів або їх заміна;

- заміна прокладок трубопроводів, підтягування кріпильних деталей;

- заміна при необхідності електричних контактів, пускових кнопок, вимикачів, ділянок кабелів та проводів;

- чищення і промивання трубопроводів і мереж;

- заміна несправних електровимірювальних приладів;

- заміна мастила, регулювання та випробовування обладнання;

- виявлення інших дефектів та їх усунення;

- поновлення пофарбованого покриття.

7.2. Перевірка і огляд захисних споруд

Стан захисних споруд перевіряється при комплексних перевірках, при спеціальних і планових оглядах.

Комплексні перевірки захисних споруд організовуються та проводяться районними (міськими), районними та у місті Києві підрозділами територіальних управлінь ДСНС один раз на рік. До складу комісій з комплексних перевірок захисних споруд включаються представники управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міст (районів). Для організації проведення комплексних перевірок щорічно складаються плани, які доводяться до керівництва підприємств (суб’єктів господарювання), що підлягають перевірці. При комплексній перевірці захисної споруди раз на п’ять років до складу комісії необхідно включати представників територіального управління ДСНС та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту обласних та Київської міської державної адміністрації.

Спеціальні огляди проводяться після пожеж, землетрусів, ураганів, злив, повеней тощо. Планові огляди проводяться з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення захисних споруд. Порядок їх проведення встановлюється керівниками підприємств, на балансі яких знаходяться захисні споруди.

При спеціальних оглядах у захисних спорудах перевіряються:

загальний стан захисної споруди і стан входів, оголовків аварійних виходів, повітрозабірних і витяжних каналів;

стан обвалування окремо розташованих і підсипка покриття у вбудованих захисних спорудах, стан покрівлі та бічних поверхонь гірничих виробок, кріплень і захисно-герметичних перемичок;

справність дверей (воріт, ставень) і механізмів задраювання:

справність захисних пристроїв захисних споруд, систем вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, зв’язку, автоматики та іншого інженерного обладнання;

використання площ приміщень для потреб господарювання і обслуговування населення;

наявність і стан засобів пожежогасіння;

відсутність просочування ґрунтових і поверхневих вод;

температура і відносна вологість повітря.

При комплексних перевірках перевіряється:

герметичність сховища;

працездатність усіх систем інженерно-технічного обладнання і захисних пристроїв;

можливість приведення захисної споруди у готовність відповідно до плану;

експлуатацію у режимі захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимі чистої вентиляції і фільтровентиляції. Періодичність і зміст планових оглядів стану захисних споруд і їх основного обладнання наведені у Додатку 9.

Результати комплексних перевірок і спеціальних оглядів оформляються актами. Копії останніх актів разом із планом усунення недоліків зберігаються у командира формування з обслуговування захисних споруд.

Про проведення оглядів і перевірок робиться запис у Журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), форма якого наведена у Додатку 10.

Список використаних інформаційних джерел

- Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403 – VІ.

- Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”.

- Постанова КМУ від 23.06.2013 № 444 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у НС”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 „Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”.

- Постанова КМУ від  19.08.02   № 1200  „Про затвердження  Порядку     забезпечення   населення  і   працівників формувань та спеціалізованих   служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами     радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю” (зі змінами внесеними Постановою КМУ від 08.04.2013 № 237).

- Постанова КМУ від 04.02.1999 № 140 „Про затвердження Порядку    фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків НС” (із змінами та    доповненнями в редакції Постанови КМУ від 21.08.2013 № 617).

- Наказ МНС України № 551 від 07.08.2009 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режиму робіт особового складу ОРС ЦЗ у ЗІЗ у зонах хімічного та радіаційного забруднення”.

- Наказ МНС України від 09.10.2006 № 653 „Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час”.

- Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації від 11.01.2011 № 7 „Про забезпечення населення області засобами  радіаційного та хімічного захисту”.

- ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.

- Сайти: ДСНС України (http://dsns.gov.ua/), ІДУ у сфері ЦЗ (http://iducz.mns.gov.ua/), НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області (http://nmc-rivne.ucoz.ua/ ).

### Додаток 1

### ПАСПОРТ СХОВИЩА
(ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) № ___

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- Адреса ______________________________________________________________________________________________
(місто, район, вулиця, № будинку)

- Кому належить ____________________________________________________________________________________
                                                    (до якого підприємства приписане сховище (протирадіаційне укриття))

3. Найменування проектної організації, ким затверджений проект ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій, які будували сховище (протирадіаційне укриття)________________________________________________________________________________________________

5. Призначення сховища (протирадіаційного укриття) у мирний час___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6. Організація,   яка   експлуатує   сховище   (протирадіаційне  укриття)   у  мирний  час,  з  якого періоду ________________________________________________________________________________________________________

7. Дата прийняття в експлуатацію __________________________________________________________________________

(рік, місяць, число)

8. Час приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність ____________________________________________
_____________________________________ __________________ год.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

1. Місткість, осіб ________________________________________________________________________________________

2. Загальна площа, м2 _____________________________________________________________________________________

3. Загальний об'єм, м3 ____________________________________________________________________________________

4. Розташування сховища (протирадіаційного укриття):

вбудоване у будівлю _______________________________________________________________________ поверхів

окремо розміщене _________________________________________________________________________________

у гірничих виробках _______________________________________________________________________________

5. Кількість входів _______________________________________________________________________________________

6. Кількість аварійних виходів _____________________________________________________________________________

7. Кількість дверей і ставень (марка або шифр):

захисно-герметичних _______________________________________________________________________________

герметичних ______________________________________________________________________________________

8. Клас сховища (група укриття) ___________________________________________________________________________

9. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

| Вентиляційна система | Вентилятори | Фільтри і засоби регенерації | Герметичні клапани | Противибухові пристрої |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | кількість | продуктивність | тип | кількість | тип | кількість | тип | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Насоси | Калорифери або повітроохолоджувачі | Холодильні машини |
| тип | кількість | продуктивність | тип | кількість | продуктивність | тип | кількість | продуктивність |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів ______________________________________________________________

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) _________________________________________________________

12. Система опалення ____________________________________________________________________________________

13. Система енергопостачання _____________________________________________________________________________

14. Система водопостачання _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(вид водопроводу, свердловина, ємкість аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

16. Інструмент, інвентар і обладнання, які є у сховищі (протирадіаційному укритті) ________________________________

________________________________________________________________________________________________________

- Дата заповнення паспорта ____________________________________________________________________________

Керівник організації, яка експлуатує захисну споруду

________________                                                    ____________________________	                   		_________________________

(посада)  						(прізвище, ім'я, по батькові)					(підпис, печатка)

Представник управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району)

________________                                                     ____________________________	                          	_________________________

(посада)  						(прізвище, ім'я, по батькові)					(підпис, печатка)

Примітка!

Паспорт складається у двох примірниках: 1-й примірник знаходиться у сховищі (ПРУ), 2-й - в управлінні (відділі) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району). Копії Паспорта надаються органам, які ведуть облік захисних споруд цивільного захисту у регіоні.

Додаток 2

ДОВІДКА 
               про перевірку герметичності сховища

У сховищі за адресою _________________________________________________

____________________________________________________________________, 
яке належить ________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
перевірено герметичність за допомогою__________________________________

_____________________________ типу ____________ з такими результатами 
   (найменування приладу)

| Внутрішній об’єм сховища у зоні герметизації, куб.м | Витрата повітря фільтровентиляційним агрегатом, куб.м/год | Кратність повітрообміну | Підпір, Па | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Перевірку проводили:

________________________________ (підпис)

________________________________ (підпис)

________________________________ (підпис)

Дата _______________________

Додаток 3

ТАБЛИЦЯ

тривалості провітрювання захисних споруд

| Період року | Час доби, найбільш сприятливий для провітрювання | Спосіб провітрювання | Тривалість провітрювання протягом доби |
| --- | --- | --- | --- |
| Влітку (з 15 травня до 30 серпня) | З 0 до 6 год. | Природний | Не менше ніж 3 год. без перерви |
| Восени (з 1 вересня до 30 жовтня) | У ясну погоду з 12 до 18 год. | Природний | 2 - 3 год. без перерви |
| Взимку (з 1 листопада до 1 березня) | У будь-який час | Природний | По 20 - 30 хв. 2 - 3 рази з перервами на 30 хв. при морозі не нижче -20° C |
| Весною (з 1 березня до 15 травня) | З 7 до 11 год. або з 18 до 22 год. | Примусовий (з використанням технічних пристроїв для вентиляції) | 2 - 3 год. без перерви |

Додаток 4

Додаток 5

### ТАБЛИЦЯ 
періодичності проведення планових  ремонтів захисних споруд

| Суб'єкт господарювання | Номер захисної споруди | Термін введення захисної споруди або останнього капітального ремонту | Назва спеціального обладнання, тип ремонту та періодичність його проведення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | двері захисні герметичні, ставні захисні герметичні, клапани герметичні, противибухові пристрої, резервуари з питною водою | електропривід герметичних клапанів | фільтри коміркові | КНТ (клапани надмірного тиску) | ЕРВ (електроручні вентилятори) |
|  |  |  | поточний | капіталь- ний | поточний | капіталь- ний | поточний | капіталь- ний | поточний | капіталь- ний |
|  |  |  | 2 роки | 10 років | 1 рік | 3 роки | 3 роки | 2 роки | 3 роки | 6 років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Назва будівельних конструкцій, тип ремонту та періодичність його проведення | Перевірки захисних споруд |
| перекриття, перегородки | двері дерев'яні | сходи | підлоги | загаль- на | комп- лексна |
| поточ- ний | капіталь- ний | поточ- ний | капіталь- ний | поточ- ний | капіталь- ний | асфальтові | цементні та бетонні | керамічні | 1 раз на рік | 1 раз на 5 років |
|  |  |  |  |  |  | поточ- ний | капіталь- ний | поточ- ний | капіталь- ний | поточ- ний | капіталь- ний |  |  |
| 5 років | 60 років | 3 роки | 15 років | 5 років | 20 років | 1 рік | 6 років | 1 рік | 8 років | 1 рік | 10 років |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Додаток 6

ПЛАН

ремонту захисних споруд на _________ рік

| Найменування суб'єкта господарювання, номер захисної споруди | Вид розміщення, клас, місткість захисної споруди | Вид ремонту | Термін ремонту | Заключний термін | Відмітка про прове- дення | Обсяг фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поточний | капітальний |  |  |  | виді- лено | вико- ристано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Домобудівний комбінат № 1, 14840 | Окремо розташована, III, 150 | Обслуговування фільтрів | Ремонт електроприводу ЕРВ. Ремонт дерев'яних дверей, підлог. Побілка стелі. | січень лютий березень | березень |  |  |
| 2 | Домобудівний комбінат № 1, 14835 | Окремо розташована, III, 900 | Електропривід гермоклапанів. Перекриття, перегородки, цементна підлога. Фарбування панелей | Двері герметичні. Ставні герметичні. Клапани герметичні. Резервуари води питної. | квітень травень червень | червень |  |  |

________________________________                                                     (підпис)                                (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20____року

Додаток 7

Табель оснащення формування обслуговування захисних споруд

та укриттів

| № | Найменування майна | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протигаз фільтруючий | 12 одиниць |  |
| 2. | Респіратор Р-2 | 12 одиниць |  |
| 3. | Захисний фільтруючий одяг ( ЗФО ) | 6 одиниць |  |
| 4. | Комплект індивідуальних дозиметрів | 1 комплект |  |
| 5. | Ліхтарик кишеньковий | 6 одиниць |  |
| 6. | Чоботи кирзові або гумові | 12 пари |  |
| 7. | Комбінезон ( по сезону ) | 12 одиниці |  |
| 8. | Газосигналізатор ГМУ-2 | 1 одиниця |  |
| 9. | Ключ газовий №3 | 1 одиниця |  |
| 10. | Плоскогупці | 1 одиниця |  |
| 11. | Лом | 1 одиниця |  |
| 12. | Лопата | 1 одиниця |  |
| 13. | Шпатель | 1 одиниця |  |
| 14. | Психрометр | 1 одиниця |  |
| 15. | ДП-5В | 1 одиниця |  |
| 16. | Санітарна сумка | 1 одиниця |  |
| 17. | Прилад МПХР | 1 одиниця |  |
| 18. | Ватно марлеві пов’язки | 12 одиниць |  |
| 19. | Рукавиці гумові | 1 пара |  |

Примітка:

- при роботі на території зараженій небезпечними хімічними речовинами передбачити відповідний захист органів дихання членів формування ЦЗ

- взимку передбачити видачу зимового спорядження

Додаток 8

Перелік майна, яким належить комплектувати

захисні споруди

| № | Найменування майна | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання і меблі |
|  | нари 2-3 ярусні | одні на 5-6 осіб |  |
|  | столи | 6 на споруду |  |
|  | крісла, табуретки | 10 на споруду |  |
|  | шафа металева велика | один на споруду |  |
|  | шафа металева мала | один на споруду |  |
|  | шафа для медикаментів | один на споруду |  |
|  | кушетка | один на споруду |  |
|  | ширма | один на споруду |  |
|  | умивальник | один на споруду |  |
|  | бачок для води 15-20 л | один на 100 осіб |  |
|  | мішок паперовий для сухого сміття | один на 50 осіб |  |
| Майно зв'язку |
|  | телефонні апарати | 2 на споруду |  |
|  | гучномовці | один на споруду |  |
| Протипожежне майно |
|  | вогнегасники ручні пінні або вуглекислотні | 1 на 300 м2 |  |
|  | ящики з піском | 1 на 300 м2 |  |
| Аварійний інструмент |
|  | домкрат | 1 шт. |  |
|  | кувалда | 1 шт. |  |
|  | плоскогубці (кусачки) | 1 шт. |  |
|  | пилка по дереву | 1 шт. |  |
|  | ножівка по металу з запасними полотнами | 1 шт. |  |
|  | дриль електричний або ручна з набором | 1 шт. |  |
|  | ломи | 2 шт. |  |
|  | кирки; мотики | 2 шт. |  |
|  | лопати | 2 шт. |  |
|  | шлямбури | 2 шт. |  |
|  | зубила | 2 шт. |  |
|  | клинці | 2 шт. |  |
|  | молотки | 2 шт. |  |
|  | сокири | 2 шт. |  |

Матеріал ремонтний - вставки кабельні перетином до 6 мм2 і довжиною 1,5-2 м, перетином більше 6 мм2 і довжиною 1,5-2 м - по два на споруду; зажими кабельні універсальні - чотири на споруду; стрічка ізоляційна, плівка поліхлорвінілова товщиною 0,2 мм і площею 1,5-2 м2; гума листова площею 1-1,5 м; мотузка перетином 10-12 мм вагою 1 кг; шланги гумові довжиною 15-20 м - два на споруду; заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів – чотири; корки дерев'яні - 5-6 штук; дріт в'язальний - 1,5 кг; цвяхи 100-150 мм - 1 кг; стійки-розпірки - 4-5 штук; цемент - 20 кг; глина - 50 кг; паля - 1 кг; стрічка клейка - 50 м; гума для ущільнення -10 м; клей № 88 - 0,5 кг . Все на одну споруду.

Інші матеріали - мішковина або ганчір'я - 2-З кг, лізол - 3-5 л, амоній сірчанокислий - 2-З л, обприскувач ранцевий (гідропульт) - один, хлорамін - 0,07 кг, ДТС-ГК - 0,1 кг, параформ - 0,2 кг, мідь сіркокисла - 1 кг, мідь бромна - 0,6 кг, паранітрофенол - 0,3 кг.   Все на одну споруду (порошки на кожні -100 осіб).

Додаток 9

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ЗМІСТ 
планових оглядів стану захисних  споруд і їх основного обладнання

| № з/п | Об'єкт перевірки | Періодичність перевірки | Хто перевіряє | Що перевіряється | Де відмічається |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Загальний стан захисної споруди | Не рідше ніж один раз на тиждень | Відповідальний за стан захисної споруди | Загальний стан захисної споруди, входів, аварійних виходів, повітрозабірних і випускних каналів. Стан обвалування в окремо розміщених і підсипання покриття у вбудованих захисних спорудах. Справність дверей (воріт, ставень) і механізмів задраювання. Наявність і стан засобів пожежогасіння, відсутність течії і просочування ґрунтових і поверхневих вод. Температура та відносна вологість повітря у приміщеннях | Журнал перевірки стану захисної споруди |
| 2 | Справність систем вентиляції | 1 раз на рік | Начальник ланки (відповідальний за роботу вентиляції) | Справність вентиляторів припливних та витяжних систем, фільтрів-поглиначів регенеративних установок, ГК, герметичних з'єднань повітропроводів, повітрозабірних та витяжних каналів, противибухових пристроїв | Журнал перевірки стану захисної споруди |
| 3 | Справність систем водопостачання і каналізації | 1 раз на рік | Начальник ланки (відповідальний за систему водозабезпечення) | Випробовування вентилів, заслінок, водозабірних кранів | Журнал перевірки стану захисної споруди |
| 4 | Справність ФВА | 2 рази на рік | Начальник ланки (відповідальний за роботу ФВА) | Рівень мастила у редукторі ЕРВ-49. Щільність закривання ГК-2-100 (при закритому клапані витратомір не повинен давати показання). Робота ЕРВ-49 вручну. Якість електропроводки, електрообладнання. Робота ФВА у цілому: нагрів корпусу електродвигуна, подання розрахункової кількості повітря, відсутність підтікання мастила | Журнал експлуатації ФВА |
| 5 | Стан РУ-150/6 | 1 раз на 1,5 року | Відповідальний за роботу РУ-150/6 | Зовнішній вигляд, наявність пломб на регенеративних патронах, працездатність покажчика витрати повітря, працездатність клапанів | Журнал результатів оглядів і контрольних перевірок ФП, ФГ-70, РУ-150/6 |
| 6 | Противибухові пристрої | 1 раз на рік | Відповідальний за систему вентиляції | Кут нахилу лопатей МЗС і УЗС, їх пружність | Журнал перевірки стану захисної споруди |
| 7 | Проточні баки води | 1 раз на рік | Відповідальний за захисну споруду | Загальний стан баків, якість води, проби води з баків направити на дослідження у санепідстанції | Журнал перевірки стану захисної споруди |
| 8 | Герметичність сховища | 1 раз на рік | Спеціальна комісія | Для перевірки герметичності: закривають усі двері і ставні, перекривають заслінки каналізації і запірні вентилі на внутрішніх інженерних мережах, заливають водою усі сифони та санітарні пристрої, включають систему повітропостачання у режимі чистої вентиляції. Визначають кількість повітря, що подається, і вимірюють надмірний тиск у сховищі (довідка про перевірку герметичності сховища) | Журнал перевірки стану захисної споруди |

### Додаток 10

### ЖУРНАЛ ПЕРЕВІРКИ СХОВИЩА

### (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) № ___

________________________________________________________________________________

(найменування організації, якій належить сховище (протирадіаційне укриття))

розміщене за адресою: _________________________________________________________

| Дата перевірки | Посада, прізвища та ініціали перевіряючих | Перевірені конструкції, вузли, механізми та обладнання | Результати огляду та помічені недоліки | Термін усунення недоліків | Дата усунення недоліків та підпис відповідальної особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примітка! Журнал зберігається у сховищі (протирадіаційному укритті).

# Text boxes

Схема організації формування ЦЗ обслуговування захисних споруд та укриттів

КЕРІВНИК   ФОРМУВАННЯ

Пост № 2 – 2 особи

СЛЮСАРІ З ВЕНТИЛЯЦІЇ

Пост № 3 – 2 особи

РОЗВІДНИКИ,            ХІМІКИ-ДОЗИМЕТРИСТИ

Пост № 1 – 2 особи

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗОК

Пост № 5 – 2 особи

САНТЕХНІКИ

Пост № 6 – 2 особи

САНІТАРИ

Пост № 4 – 2 особи

МЕХАНІКИ-ЕЛЕКТРИКИ

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Членів | 12 |
| Техніки: |  |
| вантажних авто |  |
| автобусів |  |
| тощо |  |

Термін приведення захисних споруд у готовність від 8 до 12 годин